ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ

«ДАЧНАЯ»

Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20*20 мм нижнее основание20*40 мм, толщина стенки металла 1,5 мм. Каркас окрашен грунтовкой 3 в 1, а так же вы можете выбрать модель из оцинкованной трубы.. Сборка каркаса осуществляется без сварки с применением винтов и гаек.

Комплект теплицы.

Количество комплектующих деталей теплицы зависит от выбранной вами длины:

Торцевая секция

Комплект фурнитуры.

|  | Теплица 3*4 | Теплица 3*6 | Теплица 3*8 | Теплица 3*10 | Теплица 3*12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торцевая секция | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дуга | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Форточка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дверь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Болт | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| Гайка | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| Завертка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Инструкция по сборке теплицы

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека.

Для сборки теплицы Вам потребуется:

- Отвертка крестовая;

- Ключ гаечный

- Шуруповерт;

- Нож строительный;

- Уровень строительный;

- Рулетка 6 м.

Минимальные требования к фундаменту

При самостоятельном изготовлении фундамента для последующего установления на него теплицы, необходимо следовать следующим нормам:

- минимальная ширина стенок фундамента 100мм (кроме металлического швеллера 80мм*80мм);

- равенство диагоналей по внутренним и наружным углам фундамента;

- горизонтальность и вертикальность поверхности по уровню;

- не допускается нарушение целостности фундамента (трещины, осыпания);

в качестве верхнего слоя не допускается использование полого кирпича.

- Первый этап: «Крепление поликарбоната к торцевым секциям теплицы»

- Разрезать лист поликарбоната 2.10*6 м на два листа 2.10*3 м

- Затем торцевую секцию уложить на ровную горизонтальную поверхность так чтобы форточка и дверь открывались вверх.

- На поверхность торца уложить лист сотового поликарбоната 2,1×3м лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной пленке).

- Лист поликарбоната выровнять относительно основания и линии края двери с напуском 5-7 мм.

- Уложив лист поликарбоната приступаем к его закреплению при помощи саморезов с прессшайбами.

- После закрепления излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торца.

После закрепления поликарбоната приступаем

- к вырезке двери и форточки. При помощи ножа и линейки прорезаем сотовый поликарбонат по вертикальной линии открывания двери и форточки.

- Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом второго торца.

Второй этап. «Сборка каркаса теплицы.»

- Общий вид каркаса в сборе:

- Сборка теплицы начинается с крепления основания торцевых панелей к нижним направляющим.

- Установить дуги на направляющие основания. Соединить винтами и гайками в местах заготовленных отверстий и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

- Дуги и торцы соединить продольными направляющими и прикрепить к каждой дуге.

- с внутренней стороны и торцам с помощью винтов и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

- После сборки каркаса при необходимости выровнять положение каркаса относительно поверхности, проверить и при необходимости выровнять диагонали каркаса, проверить затяжку всех винтов каркаса.

- Третий этап : «Монтаж поликарбоната на каркас теплицы»

- Начинать покрытие рекомендуется с краёв каркаса.

- На дуги уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх (она указана на защитной пленке),предварительно сняв защитную  плёнку с внутренней стороны листа таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60мм.

- Уложенный материал закрепить саморезами с прессшайбами по образующей поверхности дуги.

- Аналогично закрываем противоположную часть каркаса.

- Среднюю часть каркаса покрываем листом поликарбоната, выравниваем на хлест по обеим сторонам на листы, установленные ранее, и закрепляем саморезами с прессшайбами по образующей поверхности дуги.

- После этого закрепить листы поликарбоната к основанию.

- При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом.

- Покрытие теплицы установлено, поэтому защитную плёнку поликарбоната можно снять.

- Рекомендации по креплению поликарбоната к каркасу

- Для крепления поликарбоната рекомендуется использование термошайбу.

- Рекомендуемый шаг точечного крепления 400-500мм

- Нельзя для крепления панелей использовать гвозди, заклёпки.

- Нельзя перетягивать саморезы, тем самым деформируя панель.

- Четвертый этап «Установка фурнитуры»

- Установить  завертки  на двери и форточки при помощи саморезов.

- Проверить удобство открытия дверей и форточек.

- СХЕМА РАСКРОЯ ПОЛИКАРБОНАТА

2

ВНИМАНИЕ!	Затяжку саморезов вести, не допуская деформации ребер   жесткости поликарбонатной панели. В случае деформации ребер жесткости необходимо ослабить затяжку винта вплоть до восстановления панелью своей формы.

Строительным, либо обычным острым ножом обрезать выступающие части поликарбоната за арочную часть, затем прорезать проем форточки и двери (рис.3).

Правила установки и эксплуатации теплицы

1.​  Теплицу необходимо собрать и надежно закрепить на основании в соответствии с данной инструкцией.

2.​ Теплица не должна подвергаться внешним механическим воздействиям и деформациям.

Запрещается:

а) устанавливать теплицу вблизи «глухих» ограждений/заборов, вблизи стен дома или надворных построек (не менее 2 м.) во избежание накопления снега выше допустимых норм.

б) устанавливать теплицу под скатом крыш дома и надворных построек, во избежание пролома поликарбоната сосульками и глыбами льда.

Необходимо следить за состоянием покрытия, нужно очищать теплицу зимой от снега.