## ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

Паспорт и инструкция по сборке и установке

Модель дачная усиленная.

Внимание!

Перед сборкой и использованием,внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!

Теплица арочного типа с покрытием из сотового поликарбоната.

Сборка теплицы выполняют два человека в безветренную погоду с наличием следующего

Инструмента:

- Лопата

- Шуруповёрт

- Нож строительный

- Уровень строительный

- Ключ на 10

Комплектация:

- Торцы с форточкой и дверью – 2 шт.

- Дуга – 3 шт.

- Горизонтальные перемычки 1- упаковка.

- Ручка завёртка 4 шт.

- Саморез с пресс шайбой – 140 шт.

- Гайка М6 для сборки каркаса – 57 шт.

- Винт М6 с потайной головкой – 57 шт.

Для покрытия рекометдуется использовать сотовый поликарбонат 2.1*6 метров толщина 4мм в количестве -3листов.

Сборку начинаем с выравниванием поверхности выбранного для установки  участка, так что бы высота неровности была не более 5 см. Перед сборкой и установкой каркаса, необходимо закрыть торцы сотовым поликарбонатом, используя шуруповёрт.

Рис.1 СХЕМА РАСКРОЯ ПОЛИКАРБ Сборку начинаем с выравнивания поверхности выбранного для установки участка, так чтобы высота неровностей была не более 5 см.

Перед сборкой и установкой каркаса, необходимо закрыть торцы сотовым поликарбонатом, используя шуруповёрт.

Положить торец на ровную поверхность так чтобы форточка и дверь открывались вверх.

Снять прозрачную защитную плёнку с листа поликарбоната (ВНИМАНИЕ!!! Приложить данный лист к торцу строго определённой стороной листа вверх ( если такая сторона указана на поликарбонат) так как показано на рисунке 1, и прикрепить его кровельными саморезами (4.8*19).

Схема крепления саморезов представлена точка на рисунке №2. Раскрой поликарбоната можно проадить строительным, либо острым ножом.

### 2

Требования к условиям Эксплуатации:Теплица в покрытом состоянии рассчитона на снеговую нагрузку не более 20 кг/кв.м и ветер скоростью не более 15м/с.

При наличии сильных ветров необходимо предусмотреть дополнительное крепление к земле теплицы с фундаментом ( например, закрепить  забитыми в землю металлическими штырями).В случае сильного снегопада и возникновения «Снежной шапки» на покрытии теплицы толщиной более 15 см, необходимо регулярно аккуратно производить очистку от накопившегося снега,путём сметания,а также после каждого снегопада.

ВНИМАНИЕ!	Затяжку саморезов вести, не допуская деформации ребер   жесткости поликарбонатной панели. В случае деформации ребер жесткости необходимо ослабить затяжку винта вплоть до восстановления панелью своей формы.

Строительным, либо обычным острым ножом обрезать выступающие части поликарбоната за арочную часть, затем прорезать проем форточки и двери (рис.3).

### 3

Рис. 4

- . Крепление ушка на двери и форточке

- . Крепление крючка на торце теплицы

Далее собираем каркас теплицы. Первым делом собираем основание теплицы (основания соединяются тавром и фиксируются кровельными саморезами) и закрепляем к фундаменту при помощи саморезов, либо гвоздей (в комплект поставки не входят) (Внимание!!! Основание теплицы крепиться по наружному периметру (краю) фундамента (рис.3а). В случае использования в качестве фундамента деревянного бруса, необходимо окопать фундамент землей для предотвращения переворачивания или смещения теплицы под  действием сильного ветра), устанавливаем дуги, потом скрепляем их верхними направляющими, затем присоединяем торцы.

### 4

В случае поставки теплицы с перегородкой, перегородка ставиться вместо тавра и средней дуги.

П.2 МОНТАЖ ПОЛИКАРБОНАТА

Монтаж поликарбоната начинается с краев теплицы при помощи шуруповерта и

производится следующим способом:

На дуги и торец уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх, предварительно сняв

с него прозрачную защитную пленку с внутренней стороны листа. Поликарбонат ложится таким образом, чтобы край листа выступал над верхней частью торца на 40-50 мм. Уложенный материал

закрепить кровельными саморезами по образующей поверхности дуги, так как представлено на

рисунке 6.

### 5

Рис. 6 Крепление листов поликарбоната

Обратите внимание, при креплении поликарбоната к каркасу, необходимо соблюдать направление крепления, т. е. например, крепить поликарбонат, по дуге, например, слева направо, слегка натягивая и проглаживая его для препятствия образования пузырей между дугой и поликарбонатом. А крепить поликарбонат сначала у основания дуг с двух сторон, а потом вверху - неправильно. Соединение поликарбонатных листов на теплице происходит внахлест примерно на 10 см. и соответственно закреплять место соединения необходимо двух листов одновременно

При необходимости выступающий поликарбонат ниже основания обрезать ножом. Соты поликарбоната можно заклеить скотчем, либо закрыть специальным U – образным профилем (в

комплект поставки не входит), во избежание образования испарины и проникновения насекомых.

УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ ЛЕНТ (в стандартный комплект поставки не входят), действия по установке лент аналогично действиям по монтажу поликарбоната с той разницей, что крепление поликарбоната саморезом, осуществляется через оцинкованную ленту,  этот передовой способ крепления, обеспечивает большую устойчивость к ветрам, предотвращает прорыв поликарбоната, и удерживает листы поликарбоната по всей дуге теплицы. Концы стяжных лент рекомендуется крепить к фундаменту

теплицы (рис. 7).

Рис. 7 Крепление стяжных лент

### 6

Требования к условиям эксплуатации:

Теплица  в  покрытом  состоянии  рассчитана  на  снеговую  нагрузку  не  более  20кг/кв.м  и  ветер скоростью не более 15м/с.

При  наличии  сильных  ветров  необходимо  предусмотреть  дополнительное  крепление  к  земле теплицы с фундаментом (например, закрепить забитыми в землю металлическими штырями).

В случае сильных снегопадов и возникновении «Снежной шапки» на покрытии теплицы толщиной более 15см, необходимо регулярно аккуратно производить очистку от накопившегося

снега, путем сметания, а также, после каждого снегопада.

ВНИМАНИЕ! В связи с возможными чрезмерными снеговыми нагрузками в зимний период или невозможностью производить очистку от снега, рекомендуется укреплять центральный стрингер
Т-образными деревянными упорами (в комплект поставки не входят, изготавливаются покупателем самостоятельно), расположив их внутри теплицы через каждые 2 метра. Рис.8.

Собранная теплица должна быть установлена на предварительно подготовленную ровную

утрамбованную поверхность по периметру основания во избежание получения деформации каркаса. Установка теплицы на мерзлый грунт запрещается.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1 метра, а на поверхности теплицы толщина покрова не более 15 см.

Рис. 8